## Slide 1
Bernard ANSELMETTI
Juin 2017
APPROFONDISSEMENT DES NORMES
B2
B3
0,05
A
B
0,05 A B
0,5 A[SL] B
S
Pale
A[SL]
B1
A[SL]
0,05
B1,B2,B3
UZ
UZ
UZ
// S

## Slide 2
ISO 1101:2017
3-1

## Slide 3
PLAN
Spécifications au maxi/mini matière
Les plans d'annotation
Modificateurs d'association des références
Eléments de situation
Eléments de contact fixes et mobiles
Zones de tolérances particulières
Pièces déformables
Filtrage

## Slide 4
RAPPEL DES DIMENSIONS DES ZONES DE TOLERANCES
Pièce pleine
(arbre)
Pièce creuse
(alésage)
Maximum de matière Ⓜ
Minimum de matièreⓁ
DM = d maxi
DM = d mini
DL = d maxi
DL = d mini
Référence
Pièce pleine
(arbre)
Pièce creuse
(alésage)
Maximum de matière Ⓜ
Minimum de matièreⓁ
DM = d maxi + tol
DM = d mini - tol
DL = d maxi + tol
DL = d mini - tol
Elément tolérancé
A Ⓜ
Æ tol Ⓜ
d1t1/2
d2t2/2
A
d maxi = d2 + t2/2
d mini = d2 - t2/2
d maxi = d1 + t1/2
d mini = d1 – t1/2
Recommandation : tol = 0
Ou donné par une autre spécification

## Slide 5
A
ø 16
0
-0,06
ø 0,04
A
M
C
ø 16
0,14
0,1
ø 0,04
C
M
E
E
Enveloppe : ø16
Etat virtuel : ø16,04
Enveloppe : ø16,1
Etat virtuel : ø16,06
TOLERANCES NON NULLES
Jeu J2
Jeu J1
Assemblage de la pièce
Montabilité
Préhenseur
#
J1 = 0,1
J2 = 0,02
B
D

## Slide 6
A
Ø20
+0,03
0
Ø0  D
D
Ø0,05  A B 
Ø0  A
2x
B
Ø8
+0,03
0
t2
TOLERANCES NON NULLES
// Ø0  A B 
t1
t2 > t1 = 0
S'il y a une tolérance d'orientation et de position sur une même surface

## Slide 7
ø44
E
ø 80
0
-0,05
6x ø 8
 Ø0  A B 
0,1
0
B
A
 Ø0,1  A
TOLERANCES NON NULLES
Diamètre de la zone de tolérance : 44,1
Etat virtuel identique
(1)
(2)
 [Ø8]  A B [Ø44,1] 
Evolution probable de la norme 2692 :
 [Ø44,1]  A
(1')
(2')
HORS NORME

## Slide 8
SURFACE SPECIFIEE AU MAXIMUM DE MATIERE
Le jeu mini désiré est 0,02
Le jeu maxi désiré est 0,06
Le diamètre nominal est 40.
Tolérance 0,04 à partager sur 2 pièces
Choix : d mini alésage = 40
Ø40
Ø39,98
Frontières à respecter au maximum de matière
Si les deux pièces respectent leur frontière, la montabilité est assurée avec un jeu mini de 0,02.

## Slide 9
Ø40 
+0,02
0
M
Æ0 CZ
Ø39,98
0
-0,02
SPECIFICATION ET CONTRÔLE AU MAXIMUM DE MATIERE
Ø40
Calibre
recommandé
Ø39,98
Calibre
marge
marge

## Slide 10
ø44
E
ø 80
0
-0,05
6x ø 8
0,1
0
ø80
ø44
ø8
A
B
La pièce peut "flotter" entre la référence secondaire et le calibre.
Calibre
 Ø0  A B 
 Ø0  A
(1)
(2)
REFERENCE AU MAXIMUM DE MATIERE

## Slide 11
ø44
E
ø 80
0
-0,05
6x ø 8
0,1
0
ø80
ø44
PRINCIPE DU CONTROLE
ø8
A
B
La pièce peut "flotter" entre la référence secondaire et le calibre.
Calibre
 Ø0  A B 
 Ø0  A
marge

## Slide 12
ø44
E
ø 80
0
-0,05
6x ø 8
0,1
0
ø80
ø44
INTERET DU FLOTTEMENT PARMIS PAR Ⓜ
ø8
A
B
La pièce peut "flotter" entre la référence secondaire et le calibre.
Calibre
Ne passe pas
 Ø0  A B 
 Ø0  A

## Slide 13
ø44
E
ø 80
0
-0,05
6x ø 8
0,1
0
ø80
ø44
EXERCICE
ø8
A
B
La pièce peut "flotter" entre la référence secondaire et le calibre.
Calibre
 Ø0  A B 
 Ø0  A

## Slide 14
PIGNON DE DISTRIBUTION
d1 mini
d2 mini
Pignon
Vilebrequin
Carter
Chapeau
Précision de l’assemblage
Jeu mini

## Slide 15
12
5±0,2
12
4,8 - 0,2 = 4,6
0,2
L
A
Calibre au minimum de matière
COTATION ET PIECE CALIBRE MINI MATIERE
A
A
Cotation

## Slide 16
0
12
4,6
0
Marbre
Calibre de réglage du montage
0,05
12
4,6
0,03
Marbre
pièce
CONTRÔLE AU MINIMUM DE MATIERE
marge

## Slide 17
?
EXEMPLE

## Slide 18
BESOIN FONCTIONNEL
?
Levier de commande
Tige
arbre primaire
cannelure
Pignon fou
crabot
fourchette de commande
Rainure
Fourchette
coussinet
coussinet
36°

## Slide 19
COTATION AU MINIMUM DE MATIERE
0,1
L
A
B
40
Æ0,05 CZ
M
A
10±0,1
E
L
8±0,1
E
L
12±0,01
E
12±0,01
E
t
A
M
65±0,03
E
C
0
A
M
0
A
M
B
28
70
60
28
Le jeu est défavorable à la précision
de la mise en position du synchro
=> minimum de matière
2x
(1)

## Slide 20
40
10,1
7,8
CONDITION SUFFISANTE AU MINIMUM DE MATIERE
0
0
Marge
m3, m5
0
0
Marge
m4, m6
Marge
m1
Marge
m2
Calibre au minimum de matière

## Slide 21
10,1
CONDITION SUFFISANTE AU MINIMUM DE MATIERE
0,02
0,02
Marge
m3, m5
0
0
Marge
m4, m6
Marge
m10
Marge
m2 0
Pièce à vérifer
Maximisation de la plus petite des marges

## Slide 22
CONDITION NECESSAIRE AU MINIMUM DE MATIERE
40
10,1
7,8
0
0
Marge
m3, m5
Marge
m4, m6
9,9
Butée
Calibre au minimum de matière
Largeur au maxi matière
P1
P2
Calibre admis

## Slide 23
CONDITION NECESSAIRE AU MINIMUM DE MATIERE
0,05
0,04
Marge
m3, m5
Marge
m4, m6
9,9
Butée
Pièce à vérifier
Peuvent être conformes toute pièce avec :
une rainure très large si la fourchette est bien positionnée
une fourchette très fine si la rainure est étroite.
Autrement dit, les dimensions locales n’ont pas besoin d’être respectées pour assurer la fonction demandée.
[7,8]
L
A
B[10,1]
L
L
Avec le projet de norme 2692 :
HORS NORME
Pièce réelle ayant le même comportement que le calibre

## Slide 24
B
A
A B
Æ 0,05
L
Ø0  
MINIMUM DE MATIERE SUR LA REFERENCE
Ø31,96
0,02
(1)
(2)
Zone de tolérance 0,05

## Slide 25
METROLOGIE AU MINIMUM DE MATIERE AU CALIBRE
Ø31,98
Æ 0,09
(Diamètre au )
La pièce avec la référence au mini matière (31,94) flotte de 0,04 dans le montage.
La zone de tolérance 0,05 se déplace dans un cylindre Ø0,04 + Ø0,05 = Ø0,09.
Quelle que soit la position de la pièce, tous les points de l'axe réel doivent rester dans la zone de tolérance étendue de 0,09.
Bague de contrôle
Ø31,98
(Diamètre au )
Bague de contrôle
Ø31,94
Calibre au minimum de matière
Flottement 0,04
Ø0,09
A
1 : Axe de la bague de contrôle
2 : Zone de tolérance étendue 0,09
3 : Axe réel de l'alésage
2
3
Æ 0,09
1
0,05

## Slide 26
70
22
[Ø12.4] A B[Ø10] C[10]
C
A
B
22
4x Ø13.2 
40
(1)
A B[Ø10.08] C[10.08]
[Ø 20]
(2)
(3)
SPECIFICATION D'UN GROUPE DE TROUS
G
H

## Slide 27
2
4 : MMVC
1 : Surface réelle B
2 : Zone de tolérance de B
3 : Surface réelle C
4 : Zone de tolérance de C
5 : Surfaces tolérancées G
6 : Zone de tolérance de G
3
1
70
22
22
10
Ø10
Ø12.4
6
5
LOCALISATION (1) DU GROUPE DE TROUS
marge
Références :
Primaire : Plan A, critère [GE] extérieur matière des moindres carrés
Secondaire : Zone cylindrique 10 centrée sur l'axe nominal B
Tertiaire : Zone entre deux plans distants de 10, centrée les deux plans nominaux C
Nom du symbole : Localisation
Surface nominale spécifiée : 4 alésages G
Elément tolérancé : 4 Surfaces réelles (tous les points des alésages)
Zone de tolérance : 4 Zones extérieures aux cylindres 12,4, centrées sur les 4 axes nominaux
Validation : La spécification est respectée si les éléments tolérancés
sont dans les zones de tolérance

## Slide 28
CALIBRE DE CONTRÔLE POUR MAXI MATIERE
70
Ø12.4
10
Ø10
1
2
1 : Calibre au maximum de matière
2 : Pièce réelle

## Slide 29
70
22
[Ø12.4] A B[Ø10] C[10]
C
A
B
22
4x Ø13.2 
40
(1)
A B[Ø10.08] C[10.08]
[Ø 20]
(2)
(3)
LOCALISATION DE L'ALESAGE CENTRAL
G
H

## Slide 30
2: LMVC
4: LMVC
1 : Surface réelle B
2 : Zone de tolérance de B
3 : Surface réelle C
4 : Zone de tolérance de C
5 : Surface réelle H
6 : Zone de tolérance de H
5
1
40
10.08
Ø10.08
6
3
22
Ø20
LOCALISATION (2) DE L'ALESAGE CENTRAL
Références :
Primaire : Plan A, critère [GE] extérieur matière des moindres carrés
Secondaire : Zone cylindrique 10,08 centrée sur l'axe nominal B
Tertiaire : Zone entre deux plans distants de 10,08, centrée les deux plans nominaux C
Nom du symbole : Localisation
Surface nominale spécifiée : Alésage H
Elément tolérancé : Surface réelle H (tous les points de l'alésage)
Zone de tolérance : Zone intérieure au cylindre 20, centrée sur l'axe nominal
Validation : La zone de tolérance étendue doit être respectée quelle que soit la position de la pièce permise par le jeu entre la surface réelle de référence et le montage de contrôle.

## Slide 31
CALIBRE ET MONTAGE DE CONTROLE
70
10
Ø10
1
2
Ø10.08
10.08
Ø20
1: montage de contrôle
2: calibre au minimum de matière

## Slide 32
JAUGE DE CONTROLE
1
2
1 : Montage de contrôle
2 : calibre au minimum de matière
3 : Pièce réelle
0
x
Pi
1
3
x
M
0
x
Pi
En tout point Pi de l'alésage du calibre, il faut déterminer le déplacement maximum correspondant au minimum de matière.
Le déplacement maximum du point Pi correspondant sur la pièce réelle, doit respecter la limite de la zone de tolérance étendue.
Pièce réelle ayant le même comportement que le calibre
Calibre admis

## Slide 33
OPTIMISATION
10.08
Ø10.08
5
1
40
Ø10
3
22
x
Bi
eBi
Ci
eCi
5
1
40
Ø10
6
3
22
x
Bi
eBi
2
4
x
Ni
Ø20
ni
10
x
Ci
eCi
x
ni
7
x
10
1 : Zone de tolerance  de B
2 : Zone de tolerance  de B
3 : Zone de tolerance  de C
4 : Zone de tolerance  de C
5 : Zone de tolerance  de H
6 : Point Ni de H
1: Surface réelle B
2: Zone de tolerance  de B
3: Surface réelle C
4: Zone de tolerance  de C
5: Surface réelle H
6: Zone de tolerance  de H
7: Point Hi de H
4
2
Ø20
Hi
6

## Slide 34
{d}
MAXIMUM ET MINIMUM DE MATIERE SUR DES SURFACES
Surface nominale
d
n
{d}
Surface nominale
d
n
d
Surfaces nominales
d
Surfaces nominales
n
n
n
d
n
d
Surface nominale
Surface nominale
{d}
{d}
HORS NORME

## Slide 35
T
F
P S T
[ØX]Ⓜ
P
S
Support (s)
Corps (c)
M6
6
0
-0,1
(a)
(b)
(c)
H
Ⓜ ET Ⓛ AVEC Ⓟ

## Slide 36
MAXI / MINI MATIERE
s1
m1
m2
m3
m4
s1
D
Pi
X
Pi
X
(b)
D
2x
[Æ s1] Ⓜ
E
(1)
(3)
4x
D E [Øs1] Ⓜ
[Æ s2] Ⓜ
F
F
(2)
F-F
t1s
D
Q
(a)
(c)
s1
s2
s2
m1
m2
c1
Pi
X
Qi
X
P S T
[Æ s4] Ⓛ
T
S
P
P
t2s
(5)
(4)
s4
m1
m2
m3
m4
s4
Pi
X
Pi
X
(d)

## Slide 37
MAXI/MINI MATIERE AVEC Ⓟ
(c)
(d)
D
2x
Æ t3sⓅ
E
(1)
(3)
4x
D E Øt3s Ⓟ
[Æ s2] Ⓜ
F
F
(2)
F-F
t1s
D
Q
(a)
(b)
t3s
m1
m2
c1
Pi
X
Qi
X
Ⓟ 12
t3s
m1
m2
D
Pi
X
t3s
m3
m4
Pi
X
(3)
Æp1Ⓜ, Æp2Ⓛ
s2
s2
T
S
P
P S T
Æ t4s Ⓟ
(4)
P
t2s
(5)
(e)
t4s
m1
m2
Pi
X
t4s
m3
m4
Pi
X
HORS NORME (mais nécessaire)

## Slide 38
A B [Øc2]
[Ø c3] Ⓜ
A
[Ø c1]
2x
60
(1)
(2)
A
B
H
(a)
(b)
20
6
REFERENCE SUR DES CENTREURS AVEC Ⓛ
1
2
Øc1
Øc3
1 : calibre au minimum de matière
2 : montage de contrôle
Øc2
Raisonnement :
Les alésages du montage sont de c1Ⓜ pour recevoir les centreurs au Ⓜ
Les centreurs mini sont c2Ⓛ
Le déplacement maxi admis est calculé avec c1 – c2.
Si le diamètre des centreurs est proche de c2, les positions relatives doivent être parfaites.
La zone étendue est définie par le calibre et le montage en fonction de c1
Sur la pièce réelle, le point d'analyse doit respecter la zone étendue quelle que soit la position permise par le jeu entre la pièce et le montage.
c2 < c1

## Slide 39
A B Øt2c ⓁⓅ
[Ø c3] Ⓜ
A
Øt1cⓅ
2x
60
(1)
(2)
A
B
H
(a)
20
6
REFERENCE SUR DES PIONS AVEC ⓅⓁ
(c)
(3)
Æp1Ⓜ, Æp2Ⓛ
1
2
Øt2c
Øc3
1 : calibre au minimum de matière
2 : montage de contrôle
Ø0
(b)
Raisonnement avec Ⓟ :
Les centreurs mini sont réduits aux axes 0, ce qui revient à monter des pions épaulés de diamètre "0" dans les alésages B.
La montabilité des pions épaulés impose des alésages t2c dans le montage de contrôle.
La zone étendue est définie par le calibre et le montage en fonction de t2c
Sur la pièce réelle, le point d'analyse doit respecter la zone étendue quelle que soit la position permise par le jeu entre la pièce et le montage.
60
HORS NORME

## Slide 40
T
F
P S T
[ØX]Ⓜ
P
S
Support (s)
Corps (c)
M6
6
0
-0,1
(a)
(b)
(c)
H
Ⓜ ET Ⓛ AVEC Ⓖ

## Slide 41
MAXI/MINI MATIERE AVECⒼ
(c)
(d)
D
2x
Æ t3sⒼ
E
(1)
(3)
4x
D E Øt3sⒼ
[Æ s2] Ⓜ
F
F
(2)
F-F
t1s
D
Q
(a)
t3s
m1
m2
Qi
X
t3s
D
t3s
X
s2
s2
T
S
P
P S T
Æ t4sⒼ
(4)
P
t2s
(5)
(e)
HORS NORME (mais nécessaire)
(b)
Bague
Æb1Ⓜ, Æb2Ⓛ
(13)
K
K[GM]
[Æ b3] Ⓜ
K[GM]
[Æ b4] Ⓛ
t4s
t4s

## Slide 42
A B Øt2c ⓁⒼ
[Ø c3] Ⓜ
A
Øt1cⒼ
2x
60
(1)
(2)
A
B
H
(a)
20
6
REFERENCE SUR DES BAGUES AVEC ⒼⓁ
1
2
Øt2c
Øc3
1 : calibre virtuel
2 : montage de contrôle virtuel
Ø0
(b)
60
HORS NORME

## Slide 43
CONCLUSION MAXI / MINI DE MATIERE
Ces spécifications doivent être utilisées pour toutes les liaisons avec du jeu.
Elles permettent de faire facilement des chaînes de cotes au BE
Elles sont souvent plus faciles à contrôler que les spécifications sans modificateurs.
Elles permettent d'exprimer le juste nécessaire (pas de rejet de pièces pouvant s'assembler ou assurer la précision requise)
Les logiciels de MMT ne sont pas tous très bons pour ces modificateurs.
(=> gamme de mesure spécifique ou perte de l'avantage du modificateur)
En métrologie, il est possible d’ignorer le modificateur sur l’élément de référence ou sur la référence, avec le risque de refuser une pièce conforme. Il faut toutefois s’assurer que la référence respecte bien sa zone de tolérance également.

## Slide 44
PLAN
Spécifications au maxi/mini matière
Les plans d'annotation
Modificateurs d'association des références
Eléments de situation
Eléments de contact fixes et mobiles
Zones de tolérances particulières
Pièces déformables
Filtrage

## Slide 45
// A
Plan d'intersection
Désigne le plan de section pour définir une ligne sur une surface
A
Plan de collection
// A
Plan d'orientation
Désigne l'orientation d'une zone de tolérance
Désigne la direction de propagation pour réunir les faces de la pièce.
Élément de direction
A
Désigne la direction de la largeur de la zone de tolérance.
INDICATION DE PLANS D'ANNOTATION

## Slide 46
5 SYMBOLES
Le plan d'annotation passe par B.
Incluant
B
Normale à la surface

## Slide 47
0,1 A B
0,2 A B
// B
PLACE DU PLAN D'ANNOTATION
0,2 A B
// B
0,2 A B
// B
Le plan d'annotation doit être placé à droite de la spécification (afin de laisser la spécification au plus proche de la surface)
Le plan d'annotation ne peut pas être placé au dessus du cadre.
Ø0,4 D E
Le plan d'orientation n'a pas de sens avec une zone de tolérance cylindrique

## Slide 48
Déviation de quelques degrés sur l'orientation des plans
=> aucun effet sur l’évaluation d’un écart et sur la conformité d’une pièce.
INCERITUDE DU PLAN D'ANNOTATION
Axe réel

## Slide 49
(a)
0,1
A B
A
// P
0,1
(b)
A
B
P
P
2
1 : indicateur d'orientation
2 : zone de tolérance
1
PLAN D'ORIENTATION DE LA ZONE DE TOLERANCE
Références :
Primaire : Cylindre A, critère [GM] moindres carrés
Secondaire : Cylindre B, critère [GM] moindres carrés
Nom du symbole : Localisation
Surface nominale spécifiée : Alésage 20
Elément tolérancé : Axe réel (lieu des centres des sections)
Zone de tolérance : Zone comprise entre 2 plans distants de 0,1, centrée sur l'axe nominal et parallèle au plan P.
Validation : La spécification est respectée si l'élément tolérancé
est dans la zone de tolérance
Ø20±0,1

## Slide 50
(a)
0,1
A B
L
// P
20,2
(b)
A
B
P
P
2
1 : indicateur d'orientation
2 : zone de tolérance 20,2 libre entre les deux plans
1
PLAN D'ORIENTATION AVEC Ⓛ
Ø20±0,1
Références :
Primaire : Cylindre A, critère [GM] moindres carrés
Secondaire : Cylindre B, critère [GM] moindres carrés
Nom du symbole : Localisation
Surface nominale spécifiée : Alésage 20
Elément tolérancé : Surface réelle (tous les points de l'alésage)
Zone de tolérance : Zone intérieure au cylindre 20,2, libre entre 2 plans distants de 20,2, centrés sur l'axe nominal et parallèles au plan P.
Validation : La spécification est respectée si l'élément tolérancé
est dans la zone de tolérance
[20,2]Ⓛ
A B
// P
Avec le projet de norme 2692 :

## Slide 51
A
0,05
PRATIQUE COURANTE (non recommandée)
Sans symbole Ø, la zone est limitée par 2 plans parallèles distants de la tolérance.
La zone est perpendiculaire à la flèche issue de l'indicateur de tolérance
Flèche issue de l'indicateur de tolérance

## Slide 52
ORIENTATION DE LA ZONE
B
B
B
B
(a)
(c)
(b)
(d)
(e)
// B
// B
B
B
Axe nominal de l'élément spécifié A
A
A
A
A
Produit vectoriel des vecteurs

## Slide 53
ORIENTATION D'UN GROUPE DE TROUS
25
B
A
P
0,1
CZ A B
A
// P
ø0,2 A B
A
15
20
40
ø0,2
0,1
P
2x Ø10±0,02
La zone de tolérance est parallèle à P. Elle est définie dans le modèle nominal, centrée sur les axes nominaux.
La zone peut ensuite être translatée pour que les deux axes réels soient, si possible, dans la zone de tolérance

## Slide 54
20
25
6x Ø10±0,02
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
25
A
20
20
20
A
0,1
A
A
0,2
A
A
0,05
A
// F
F
F
F
0,05
25
(a)
(b)
(c)
SYSTÈME DE REFERENCES INCOMPLET
(a)
(b)
(c)

## Slide 55
ZONE DE TOLERANCE DE FORME SUR UN CYLINDRE
0,05
P
// P
La zone de tolérance ne peut pas être parfaitement parallèle à P
Recommandation : Pour orienter une zone de tolérance sans référence, prendre un plan d'orientation sur une surface réelle de la pièce.
0,05
Q
Q
La zone de tolérance peut être perpendiculaire à Q
(a)
(b)
A
A
=> Double produit vectoriel

## Slide 56
A
B
SÆt
ZONE DE TOLERANCE SUR UNE SPHERE
Zone sphérique
A
B
Æt
A
B
t
A
// A
A
La zone de tolérance est cylindrique.
La zone de tolérance est un cylindre t parallèle à A. La zone est centrée sur le centre de la sphère nominale.
La zone de tolérance est comprise entre 2 plans distants de t perpendiculaires à A. La zone est centrée sur le centre de la sphère nominale.
A
A
A
La zone de tolérance est une sphère t centrée sur le centre de la sphère nominale.
Dans les 3 cas, l'élément tolérancé est le centre de la sphère. Le modèle nominal est associé à la surface conique. La seule direction remarquable de A est son axe.
A
A
Zone cylindrique
Zone entre 2 plans

## Slide 57
// P
P
0,02
0,02
Garantir le contact selon une ligne mobile.
Plans d'intersection
RECTITUDE DES LIGNES DU PLAN
Références : Néant
Nom du symbole : rectitude
Surface nominale spécifiée : Plan supérieur
Elément tolérancé : Points de la surface réelle au voisinage de chaque plan d'intersection parallèle à P
Zone de tolérance : Zone comprise entre deux plans distants de 0,02
Validation : La spécification est respectée si l'élément tolérancé
est dans la zone de tolérance pour chaque plan d'intersection
Le plan P est défini dans le modèle nominal
Mobilités de la zone de tolérance

## Slide 58
0,1
(a)
(b)
PLANS D'INTERSECTION SUR UN PLAN
1 seule zone de tolérance malgré le fractionnement de la ligne

## Slide 59
P
section
0,8
// P
Surface nominale
Zone de tolérance
(entre deux surfaces offsets de la surface nominale)
La surface est coupée par des plans d'intersections parallèles à un plan P (ou perpendiculaires à une droite).
Dans chaque plan, la ligne intersection doit appartenir à la zone de tolérance définie par les courbes offsets de la courbe nominale.
LIGNE D'UNE SURFACE QUELCONQUE
Plan nominal défini dans le modèle nominal associé à la surface S
S
Vue dans un plan d'intersection
UF

## Slide 60
Surface nominale
Surface réelle
Plan d'intersection
Direction de palpage
q
Ecart mesuré
Ecart calculé =
Ecart mesuré
cos q
Touche du palpeur
CORRECTION DE L'ECART
L'écart est toujours mesuré selon la normale à la surface.

## Slide 61
TRONÇON D'UNE SURFACE QUELCONQUE
P
Zone de tolérance
Les points prélevés au voisinage du plan d'intersection doivent être dans la zone de tolérance.
P
0,8
S
Pas explicitement défini dans la norme
UF
S
Mesure selon la normale
// P

## Slide 62
PLAN D'INTERSECTION SUR SURFACE DE REVOLUTION
A est l'axe nominal défini dans le modèle nominal associé à l'ensemble de la surface spécifiée

## Slide 63
RECTITUDE DES GENERATRICE D'UN CYLINDRE
0,02
t
Garantir le contact selon une génératrice
Ex : roulement à rouleaux
x
x
x
x
x
x
Points supplémentaires
Références : Néant
Nom du symbole : rectitude des génératrice
Surface nominale spécifiée : Cylindre
Elément tolérancé : Points de la surface réelle au voisinage de chaque plan d'intersection passant par l'axe
Zone de tolérance : Zone comprise entre deux cylindres coaxiaux dont la différence de rayons est 0,02
Validation : La spécification est respectée si l'élément tolérancé
est dans la zone de tolérance pour chaque plan d'intersection
x

## Slide 64
0,4
// A
A
A
0,4 A
A
PLAN DE COLLECTION
L'usage est couplé avec le symbole O "tout autour"
Le plan de collection indique la direction de parcours de la pièce pour identifier le contour.
Remarques :
- En 3D, les surfaces spécifiées sont clairement identifiées dans le modèle 3D. Le plan de collection n'est destiné que pour faciliter la lecture après mise en plan papier.
- Pour une spécification de ligne avec un plan d’intersection, l’indication d’un plan de collection est facultative.
UF
UF
X

## Slide 65
CIRCULARITE D'UNE SURFACE DE REVOLUTION
A
0,05
A
A
0,05
A
0,05
0,05
(a)
(b)
0,05
A
(c)
A
(e)
0,05
0,05
A
(d)
A
75°
A
A
Mesure selon la normale à la surface

## Slide 66
0,1
A
A
A
75°
A
t
2
5
4
1 : Axe de référence
2 : Translation de la génératrice nominale
3 : Translations de la génératrice dans la direction de mesure
4 : Surface réelle (complète)
5 : Zone de tolérance
1
3
BATTEMENT D'UNE SURFACE DE REVOLUTION
75°

## Slide 67
PLAN
Spécifications au maxi/mini matière
Les plans d'annotation
Modificateurs d'association des références
Eléments de situation
Eléments de contact fixes et mobiles
Zones de tolérances particulières
Pièces déformables
Filtrage

## Slide 68
BON EMPLOI DES MODIFICATEURS
><
Décalage symétrique
des surfaces associées
Décalage du nominal
Référence décalée
Fonctions
Déformation symétrique dans une référence
Dispositif de réglage
en dehors de la pièce pour positionner une surface
Références partielles mobiles associées à des références fixes
Appui souple ou réglable assurant un auto-centrage en complément des appuis fixes.
Assemblage de pièces déformables ou avec une mobilité (rainure)
Exemples
0,2 A B[DV]
[DV]
[DF]
Références en position nominale
Assemblage de pièces rigides
(par défaut avec Ⓜ et Ⓛ)
(par défaut sans Ⓜ ni Ⓛ)
cale
B1

## Slide 69
(a)
(b)
MISE EN POSITION AVEC DEFORMATIONS SYMETRIQUES
La déformation de l'une des pièces compense la différence d'entraxes.
L'assemblage à l'aide de deux douilles fendues assure le serrage dans les 2 pièces.
serrage

## Slide 70
REFERENCE SUR 2 TROUS AVEC [DV]
Dans le cas d'une pièce déformable symétrique, le modificateur [DV] permet d'associer des cylindres décalés symétriquement de d par rapport aux références
80
1
p
d
d
1 : Surfaces réelles
2 : Plan de symétrie
3 : Axes nominaux
4 : Cylindres associés
2
3
4
B
C
Ø0,1
A-B (C-D) [DV]
G
D
80
A
H
C
Ø0,1 Ⓖ
A (C-D) [DV]
D
80
H
A
(a)
(b)

## Slide 71
REFERENCE SUR 2 TROUS AVEC [DV]
80
1
p
d
d
1 : Surfaces réelles
2 : Plan de symétrie
3 : Axes nominaux
4 : Cylindres associés
2
3
4
Références :
Primaire : Plans A et B, critère [GE]
Secondaire : 2 cylindres associés en une seule opération par [GM], décalés symétriquement par rapport à C et D dans la direction normale au plan de symétrie.
Nom du symbole : Localisation
Surface nominale spécifiée : Alésage H
Elément tolérancé : axe associé par moindres carrés
Zone de tolérance : Zone cylindrique 0,1 centrée sur l'axe nominal
Validation : La spécification est respectée si l'élément tolérancé
est dans la zone de tolérance
B
C
Ø0,1
A-B (C-D) [DV]
G
D
80
A
H

## Slide 72
LIAISON SYMETRIQUE AVEC JEU
Jeu
Support
Corps
Serrage
Pion rigide
T
P
S
P S T
Øx Ⓖ
H
Exigence

## Slide 73
LIAISON SYMETRIQUE AVEC JEU
Ø t2c Ⓖ
H
t1c CZ
A
B
2x
A
[Øc1]Ⓜ
A-B
[Øc2]Ⓜ
G
B
[Øc1]Ⓜ
A-B G [Øc3] Ⓛ [DV]
(1)
(2)
(2')
(3)
(4)
Montabilité indépendante de chaque alésage
Limitation de la déformation
Qualité du contact
T
P
S
P S T
Øt4sⓅ
2x s1Ⓜ, s2Ⓛ
Ⓟ 10
D
Øt3sⓅ
t1s
D
Serrage des pions
(1)
(5)
(c)
Æp1Ⓜ, Æp2Ⓛ
(b)
(a)
D
Øt2sⓅ
(2)
(3)

## Slide 74
ANALYSE DES SPECIFICATIONS
s1Ⓜ, s2Ⓛ
Æp1Ⓜ, Æp2Ⓛ
Serrage maxi
p1-s1
Serrage mini
p2 – s2
D
Øt2sⓅ
Æp1Ⓜ
A
[Øc1]Ⓜ
Montabilité des pions
Montabilité des alésages
Jeu mini
c1 – (p1+t2s)
Déformation des côtés
2x
A-B
[Øc2]Ⓜ
D
Øt3sⓅ
f
Flèche maxi
(p1+t3s)-c2
f =
2
Chaîne de cotes
Ø t2c Ⓖ
A-B G [Øc3] Ⓛ [DV]
P S T
Øt4sⓅ
t1c
Jmaxi
Jeu maxi
c3 – (p2-t4s)
Position résultante
t2c + jeu maxi  x
Æp2Ⓛ
Conditions à respecter
Jeu mini +(c3-c1) + (p1-p2) + t2c + t2s + t4s)  x
c2 = p1-t3s -2f
Æp1Ⓜ
Æc1Ⓜ
Æc2Ⓜ
Æc3Ⓛ
f

## Slide 75
REFERENCE SUR 2 TROUS AVEC [DV]
80
1
p
d
d
1 : Surfaces réelles
2 : Plan de symétrie
3 : Axes nominaux
4 : Zones de tolérances
2
3
4
Références :
Primaire : Plans A et B, critère [GE]
Secondaire : 2 Zones cylindriques c3 décalés symétriquement par rapport aux axes nominaux dans la direction normale au plan de symétrie.
Nom du symbole : Localisation
Surface nominale spécifiée : Alésage H
Elément tolérancé : axe associé par moindres carrés
Zone de tolérance : Zone cylindrique 0,1 centrée sur l'axe nominal
Validation : La zone de tolérance étendue doit être respectée quelle que soit la position de la pièce permise par le jeu entre la surface réelle de référence et le montage de contrôle.
B
80
A
H
Ø t1c Ⓖ
A-B G [Øc3] Ⓛ [DV]
Remarque : sans [DV], la pièce serait refusée, s'il y a un écart d'entraxe.

## Slide 76
1
2
Øc3
Øt1c
1 : calibre au minimum de matière
2 : montage de contrôle
Øc2
MONTAGE DE CONTRÔLE
Le montage de contrôle représente les deux pions du support.
La mobilité du calibre représente la mobilité maximale admise pour définir la zone de tolérance étendue.
Si le corps réel a un écart d'entraxe, il n'utilisera pas toute la mobilité par rapport aux pions. L'écart de position admissible du trou central est plus grand.

## Slide 77
0,4
A
ø0,2 A [DV]
A
3x
(1)
(2)
1 : référence
2 : Plan de symétrie
3 : Surfaces associées
d
d
1
3
p
2
GENERALISATION A DES SURFACES SYMETRIQUES
La surface A est fractionnée selon le plan de symétrie

## Slide 78
EVOLUTION DES NORMES
La nouvelle norme ISO 5459:2011 dit :
Paragraphe 6.3.4 : "Les éléments associés pour établir le système de références spécifiées sont obtenus successivement, dans l'ordre défini par la spécification géométrique. L'orientation relative des surfaces associées est théoriquement exacte mais leur position relative est variable."
Cela signifie que la distance entre les références primaire, secondaire et/ou tertiaire est libre. Plusieurs constructions "classiques" sont devenues impossibles ou entachées d'une grosse incertitude, ce qui impose des constructions "hors normes" avec des commentaires.
Par contre, la norme 2692 sur le maximum de matière semble confirmer le respect de la distance entre les références.
Ces 2 normes n'appliquent pas la même règle !
Les anciennes normes AFNOR NFE 04 554 : 1988 § 5.1 (référence et système de référence) et E10-105 - 1986 §4.5 (établissement des références spécifiées) précisaient " les éléments géométriques constituant un système de référence sont en position exacte les unes par rapport aux autres".
Cette précision n'existe pas dans la norme ISO 5459:1981 correspondante, ce qui laissait un doute (aucune mention ne contredisait la contrainte de position)..

## Slide 79
REGLES
La norme 5459 de 2017 doit introduire le modificateur [DF] avec la règle suivante :
Sans Ⓜ ni Ⓛ : - par défaut : surface associée décalée par rapport au nominal
(pas de contrainte de position)
- Avec [DF] : surface associée en position nominale.
Avec Ⓜ ou Ⓛ : - par défaut : surface associée en position nominale
- Il n’y a pas de modificateur pour libérer la contrainte de position
avec Ⓜ ou Ⓛ
Ce modificateur [DF] (distance fixe) est prévu dans le projet 5459 qui doit être publié en 2017. Il faut vérifier sa publication et son évolution, car il ne convient pas parfaitement.
Le besoin est une contrainte de position par rapport à la position nominale, pas une contrainte de distance, car la notion de distance entre références n’existe que pour des cas simples. De plus distance et orientation sont liées.

## Slide 80
Les pièces sont rigides. La différence d'entraxes donne des contraintes non uniformes.
Distance fixe.
L'association de la tertiaire par [GM] donne la position d'équilibre en fonction des contraintes en supposant que la pièce en vis-à-vis a un entraxe nominal.
ASSEMBLAGE DE DEUX PIECES RIGIDES
Primaire
Secondaire
Tertiaire

## Slide 81
ASSEMBLAGE DE DEUX PIECES RIGIDES
A
B
C
A
B
A B C[DF]
Æ 0,05
A
T
(a)
(b)
L
Cylindre nominal C
Cylindre réel C
(1)
Références :
Primaire : Plan A, critère [GE] plan extérieur matière des moindres carrés
Secondaire : Cylindre B, critère [GM] moindres carrés
Tertiaire : Cylindre C, critère [GM] moindres carrés
Nom du symbole : Localisation
Surface nominale spécifiée : Alésage T
Elément tolérancé : axe réel (lieu des centres des sections)
Zone de tolérance : Zone cylindrique 0,05 centrée sur l'axe nominal
Validation : La spécification est respectée si l'élément tolérancé
est dans la zone de tolérance

## Slide 82
L'orientation est assurée par la vis, indépendamment de la position du plan
10
Plan associé par [GE], décalé de d par rapport au plan nominal B
Secteur cylindrique d'angle 70°
25
Cale
CYLINDRE | PLAN
Plan nominal B
Cylindre nominal A
22
B
10
R25
0,05
A
A
0,2
A1
70°x45
A1
A B
0,1
(1)
(2)
C
d

## Slide 83
22
B
10
R25
0,05
A
A
0,2
A1
70°x45
A1
A B
0,1
(1)
(2)
C
CYLINDRE | PLAN
Références :
Primaire : Cylindre A, critère [GM] moindres carrés (rayon nominal) associé aux points de la zone partielle A1
Secondaire : Plan associé à la surface réelle B avec critère [GE] décalé de d dans la direction perpendiculaire au plan nominal B
Nom du symbole : Localisation
Surface nominale spécifiée : Plan C
Elément tolérancé : Tous les points de la surface réelle
Zone de tolérance : Zone comprise entre 2 plans distants de 0,1, centrée sur la surface nominale
Validation : La spécification est respectée si l'élément tolérancé
est dans la zone de tolérance

## Slide 84
ECRITURE ASME
EN ASME : la distance est imposée par défaut. Le modificateur  autorise la translation de la surface associée par rapport à la surface nominale B.
B
A
22
! NORME ASME
A B 
0,1

## Slide 85
(a)
(b)
1 : Axe de la surface nominale
2 : Surface réelle
3 : Axe de la surface associée
B
C
A
B
C
A B C
Æ 0,05
A
T
L
A
d
1
2
3
p
Déformation
Plaque
Carter
(1)
Carter
Plaque
ASSEMBLAGE AVEC UNE PIECE DEFORMABLE
Références :
Primaire : Plan A, critère [GE] plan extérieur matière des moindres carrés
Secondaire : Cylindre B, critère [GM] moindres carrés
Tertiaire : Surface associée avec le critère [GM] décalée de d dans la direction nominale définie par B et C
Nom du symbole : Localisation
Surface nominale spécifiée : Alésage T
Elément tolérancé : axe réel (lieu des centres des sections)
Zone de tolérance : Zone cylindrique 0,05 centrée sur l'axe nominal
Validation : La spécification est respectée si l'élément tolérancé
est dans la zone de tolérance

## Slide 86
Ø t2c Ⓖ
H
t1c CZ
A
B
2x
A
[Øc1]Ⓜ
A-B
[Øc2]Ⓜ
G
B
[Øc1]Ⓜ
A-B G[Øc3] Ⓛ [DV]
(1)
(2)
(2')
(4)
C
D
A-B C[Øc1]Ⓜ D
[Æ c4]Ⓜ
2x
A-B D[Øc1]Ⓜ C
[Æ c4]Ⓜ
2x
Partie rigide centrale
Partie rigide gauche
Partie rigide droite
EXPLOITATION AVEC [DV]
(3)
(5)
(6)
J
K

## Slide 87
p
GENERALISATION
P
A
B
C
A B C
Æ 0,05
A
P
=> Il faut pouvoir indiquer la direction de la déformation à l'aide d'un élément de direction.
d
1
p
2
1 : Axe de l'alésage nominal
2 : Surface réelle
3 : Axe du cylindre associé
T
La déformation est dans la direction p .
La position du trou T est inchangée quelle que soit la position de C dans la direction p, car la flèche compense la différence d'entraxe.
HORS NORME
3

## Slide 88
TERTIAIRE DANS UNE LUMIERE
La pièce en appui possède une lumière. => décalage possible
P
(a)
(b)
(La position du trou central T est indépendante de la position de la tertiaire C dans la direction de la rainure.
B
C
T

## Slide 89
P
B
A
A B [25]Ⓜ
[10]Ⓜ
P
C
A B [25]Ⓜ C[10]Ⓜ
0,2Ⓖ
P
HORS NORME
TERTIAIRE DANS UNE LUMIERE
Libération de la contrainte de position
(1)
(2)
A
B
C
L
d
1
2
3
p
1 : Axe de la surface nominale
2 : Surface réelle
3 : Axe de la surface associée
A
B
C
L
1
2
3
p
1 : Axe de la surface nominale
2 : Surface réelle
3 : Zone de tolérance
T
T
(a)
(b)
(c)

## Slide 90
TERTIAIRE RELIEE A UN BRAS ARTICULEE
P
p
Lorsque le cylindre tertiaire est relié à une pièce articulée, la position du trou central est indépendante de la position de C dans la direction tangente à la trajectoire.
B
C
T

## Slide 91
ASSOCIATION DU NOMINAL AVEC [DF]
A B C [DF]
Æ 0,2
A
70
B
(3)
40
25
C
40
25
2 plans nominaux C
Références :
Primaire : Plan A, critère [GE] plan extérieur matière des moindres carrés
Secondaire : Cylindre B, critère [GM] moindres carrés
Tertiaire : 2 plans nominaux C associés par [GM] moindres carrés aux deux faces réelles de la rainure.
Nom du symbole : Localisation
Surface nominale spécifiée : Alésage T
Elément tolérancé : axe réel (lieu des centres des sections)
Zone de tolérance : Zone cylindrique 0,2 centrée sur l'axe nominal
Validation : La spécification est respectée si l'élément tolérancé
est dans la zone de tolérance
T

## Slide 92
A
70
B
ORIENTATION PAR LA RAINURE TERTIAIRE
(3)
40
25
A B C
Æ 0,2
C
40
25
d
Références :
Primaire : Plan A, critère [GE] plan extérieur matière des moindres carrés
Secondaire : Cylindre B, critère [GM] moindres carrés
Tertiaire : 2 plans décalés de d par rapport aux plans nominaux C associés par [GM] moindres carrés aux deux faces réelles de la rainure.
Nom du symbole : Localisation
Surface nominale spécifiée : Alésage T
Elément tolérancé : axe réel (lieu des centres des sections)
Zone de tolérance : Zone cylindrique 0,2 centrée sur l'axe nominal
Validation : La spécification est respectée si l'élément tolérancé
est dans la zone de tolérance
d
1
2
1 : surfaces nominales
2 : surfaces associées
T

## Slide 93
A
70
B
ASSOCIATION AVEC Ⓛ
(3)
40
25
A B C
Æ 0,2
L
C
A confirmer dans les futures 2692
120,02
12,02
Références :
Primaire : Plan A, critère [GE] plan extérieur matière des moindres carrés
Secondaire : Cylindre B, critère [GM] moindres carrés
Tertiaire : 2 plans distants de 12,02, centrés sur les plans nominaux devant être dans la matière.
Nom du symbole : Localisation
Surface nominale spécifiée : Alésage T
Elément tolérancé : axe réel (lieu des centres des sections)
Zone de tolérance : Zone cylindrique 0,2 centrée sur l'axe nominal
Validation : La spécification est respectée si l'élément tolérancé
est dans la zone de tolérance
T
1 : Zone de tolérance
centrée sur le nominal
1

## Slide 94
B
=
=
A
B
A
COTATION DEGRADEE SANS [DF]
A
B
Sans la contrainte de position entre B et A
Le plan médian nominal de la rainure passe par B.
B
A
B1
B2
B1,2
B devient le point milieu de B1 et B2.
0,05 A B
0,05 A B
(avant 2017)
(a)
(b)
(c)
(d)

## Slide 95
0,2 A B[GM]
J mini
Æ12±0,05
A
80
R30
SYSTEME DE REFERENCES CYLINDRE / SPHERE
0,1 A
B
0,05
B est une sphère de rayon 30, décalée de d par rapport au centre nominal associée à la surface réelle par les moindres carrés.
Ø0,05 
(1)
(2)
X
d
1 : Centre de la sphère nominale
2 : Surface réelle
3 : Centre de la sphère associée
1
2
3
La mobilité est permise par le glissement latéral de la rondelle concave.
Avec rondelle concave

## Slide 96
0,2 A B[GM][DF]
J mini
Æ12±0,05
A
80
R30
SYSTEME DE REFERENCES CYLINDRE / SPHERE AVEC [DF]
0,1 A
B
0,05
La sphère nominale B (de rayon 30) est associée à la surface réelle par les moindres carrés.
Ø0,05 
(1)
(2')
1 : Centre de la sphère nominale
2 : Surface réelle
1
2
Sans rondelle concave

## Slide 97
REFERENCE EN ORIENTATION SEULEMENT ><
J =0,03
Cale
Plan primaire orientant
Centrage secondaire
L maxi
Bâti
Embout
Ex : La cale est rectifiée pour avoir un jeu axial J de 0,03
Arbre
Domaine d'emploi : dispositif de réglage placé sous les surfaces de mise en position pour positionner avec précision une surface de la pièce.
La chaîne de cote passe par le maillon jeu et comporte un maillon entre les surfaces B et C de l'embout
B
C
A
b
e

## Slide 98
Références :
Primaire : Plan associé à la surface réelle A par le critère [GE] parallèle à la surface nominale A (décalé de d)
Secondaire : Plan B, critère [GE] plan extérieur matière des moindres carrés
Nom du symbole : Localisation
Surface nominale spécifiée : Plan C
Elément tolérancé : Surface réelle (tous les points de la surface)
Zone de tolérance : Zone entre 2 plans distants de 0,05, centrée sur le plan nominal
Validation : La spécification est respectée si l'élément tolérancé
est dans la zone de tolérance
A
A >< B
0,05
B
A
B
Zone de tolérance
(1)
REFERENCE EN ORIENTATION SEULEMENT ><
1 : Plan nominal A
2 : Plan associé décalé de d
1
2
d
C

## Slide 99
x
z
1
2
3
4,5
Origine pièce
Origine programme
(locale)
A
B
50
A
B
A >< B
0,05
50
B1
30
B1
Zone de tolérance
50
Le symbole >< n'impose que la contrainte d'orientation pour les références suivantes.
CONTRAINTE D'ORIENTATION SEULEMENT
Plan associé
Plan nominal
d
C
Primaire : Plan associé à la surface réelle A par le critère [GE], parallèle à la surface nominale A (décalée de d)
Secondaire : Plan B, critère [GE] plan extérieur matière des moindres carrés aux points prélevés au voisinage de la zone partielle B1.

## Slide 100
1
2
3
4,5
=
=
20
(a)
A
B
D
E
20
A >< B>< C D E
Æ 0,05
A
(b)
6
C
A B C
Æ 0,05
A
(1)
(2)
MODIFICATEUR ><
B
Plan nominal
Le modèle nominal est centré sur D, par translation parallèle la droite intersection de A et C.
C
Translation
B
C
Plan associé

## Slide 101
GENERALISATION
Il ne faut pas modifier le système de références assurant la mise en position de la pièce
La direction de translation permis par le réglage doit pouvoir être indiquée dans une direction quelconque décrite par un élément d'orientation. Il faut pour cela, un nouveau type de plan d'annotation
A >< B>< C D E
Æ 0,05
A
A B C
Æ 0,05
A
// V D[GM
><
A E[GE]
><
Direction de translation
Surface à associer
HORS NORME
V = droite A ∩ C

## Slide 102
MOBILITE D'UNE SURFACE QUELCONQUE
B
A
0,2 >< A B
UF
0,5 A B
B
A
(1)
(2)
(1)
0,5 A B
(2)
0,2 >< A B
B
A
UF
UF
0,2 A>< B
0,2 A B><
(3)
(4)

## Slide 103
MOBILITE D'UNE SURFACE QUELCONQUE
0,2 A>< B
0,2 A B><
(3)
(4)
B
A
B
A
B
A
plan associé parallèle à la référence A du modèle nominal
B
A
Plan associé parallèle à la référence B du modèle nominal
UF
UF
B
A
0,2 >< A B
UF
0,5 A B
(1)
(2)
0,2 A>< B
0,2 A B><
(3)
(4)
(3)
(4)

## Slide 104
GENERALISATION D'UNE SURFACE QUELCONQUE
B
A
0,2 >< A B
UF
0,4 >< A B
P
P
// P
Translation de la zone de tolérance dans une direction
ou
UF
HORS NORME
A
0,2 A>< B
0,2 A B><
B
UF
?
0,2 A>< B><
B
A
0,2 A>< B
UF
(a)
(b)

## Slide 105
B1
B1
B1
B1
40
40x20
Point
Point caché
Ligne
Surface
REPRESENTATION D'UNE ZONE PARTIELLE
Une zone partielle mobile est associée à une surface offset de la surface nominale

## Slide 106
B2
B1
A
B
B1,2,3,4
B4
B3
2 A B
3x12
3x12
3x12
3x12
UF
GENERALISATION
Références :
Primaire : Plan A, critère [GE] plan extérieur matière des moindres carrés
Secondaire : Surface nominale B, associée par les moindres carrés au zone partielle B1 et B2 et avec le même offset aux zones B3 et B4.
Nom du symbole : Position de la surface quelconque
Surface nominale spécifiée : surfaces du contour de l'oblong
Elément tolérancé : Tous les points des surfaces
Zone de tolérance : Zone comprise entre deux surfaces offset de +1 et -1 de la surface nominale spécifiée
Validation : La spécification est respectée si l'élément tolérancé
est dans la zone de tolérance

## Slide 107
PLAN
Spécifications au maxi/mini matière
Les plans d'annotation
Modificateurs d'association des références
Eléments de situation
Eléments de contact fixes et mobiles
Zones de tolérances particulières
Pièces déformables
Filtrage

## Slide 108
ELEMENT DE SITUATION
Un élément de situation est un élément géométrique parfait identifié dans un modèle nominal associé à la pièce réelle par un système de références.
Les éléments de situations sont :
Le plan [PL]
La droite [SL]
Le point [PT]
NOTATIONS :
B[PL]
Elément de situation de type plan associé à A
Très peu d'information dans la 5459 => grande liberté ?
0,4 A B[PL]
[PL] A B
Elément de situation défini dans un système de références
0,4 X
X

## Slide 109
LIMITATION DES ddl BLOQUES PAR UNE REFERENCE
Par défaut, une référence bloque tous les degrés de liberté correspondant à sa classe de surface.
L'élément de situation permet de limiter les degrés de liberté :
0,4 A[PL] B
L
La surface nominale A est associée à la surface réelle A.
Le plan A[PL] est défini par rapport à la surface nominale.
Le système de références est construit avec le plan A[PL] primaire et B secondaire.
0,4 A B [PL]
Le modèle nominal est associé à la surface réelle A puis à B.
Le plan B[PL] est défini dans ce modèle nominal.
Le système de références est construit avec A primaire et le plan B[PL] secondaire.
0,4 AⓁ B [PL]
Il faut éviter ces définitions impossible à gérer actuellement, car l'élément B[PL] serait flottant.

## Slide 110
SYSTÈME DE REFERENCES
0,05
A
20
20
A[SL]
B
A[SL] B
Æ 0,2
A
Cette pièce est en appui sur deux petits plans. Les 2 centres instantanés de rotation sont quasi confondus. La liaison est équivalente à une cylindrique définie sur la droite intersection de 2 plans distants du 20mm des faces (axe du cylindre bitangent au milieu des faces).
A est une seule surface non tendue. La référence spécifiée est définie dans un premier temps par 2 plans perpendiculaires des moindres carrés aux 2 plans réels. A[SL] est la droite intersection de 2 plans décalés de 20mm par rapport à ses plans de référence spécifiés(*).
B est ensuite le plan médian de 2 plans parallèles, centrés sur cette droite et distants de la cote nominale , qui minimise la somme des carrés des écarts.
(*) la référence spécifiée est assez instable, mais la droite est très stable.
UF

## Slide 111
SURFACE PRESQUE PLANE
0,5
8x Ø10±0,2
B
0,4 A[PL] B
L
A[PL]
A
Ø0 A[PL]
M
Bien que complexe, la surface A ne bloque que les ddl du plan équivalent.
Elément de situation
Le balançage est fait sans les mobilités du plan
Les mobilités du plan restent disponibles
- pour la localisation
- pour construire le système de références
Le plan A[PL] est défini dans le modèle nominale
La surface nominale de référence est associée à la surface réelle A.
Le plan A[PL] est défini par rapport à la surface nominale.
(1)
(2)

## Slide 112
REFERENCE SUR UN AXE CONSTRUIT
A
B
5
D
0,4
C
A : [GE]
B : [GM]
C : [GM]
D désigne une droite construite dans le modèle nominal associé au système de références.
D peut être utilisée directement dans une spécification ou être associé à d'autres références dans un nouveau système de références.
A B C[DF]
(2)
[SL]
D
(1)
D
Æ 0,2
6x
(3)
A B C[DF]

## Slide 113
E
Æ 0,05 P
P
10
8
Ø10±0,01
E
G
EXTENTION DE LA NOTION DE PROJECTION
E
Æ 0,05 P
P
10
8
Ø10±0,01
E
A
B
C
A B
[SL]
(a)
(b)

## Slide 114
0,05
UF
F
C
F G
[SL]
A
B
A B CⓅ
Æ 0,05
Ⓟ 60
A B
Æ 0,2Ⓟ
(1)
(2)
80
0,05 F
G
UF
40
C
ELEMENT DE SITUATION EN PLAGE DE PROJECTION
C correspond à l'axe optique d'une caméra fixée sur la jonction F G.
La pièce est mise en position par rapport à A et B, puis orienté avec cet axe optique
Plan A : [GE]
Cylindre B : [GM]
Droite C : [GM] avec décalage d (pas de contrainte de distance)
G
A
B
C
nominal
X
C (construit)
C (associé dans A|B|C)
d

## Slide 115
A
A
0,2
B[GM]
0,1
A
B
G
[PL] G[GM]
100
A
0,1
120
120

F
(a)
(b)
(c)
100
B1
100x100
B1
ELEMENT DE SITUATION EN PLAGE DE PROJECTION
F

## Slide 116
APPLICATION
I1
I2
2 Centres instantanés de rotation
Plan + plan
= prismatique
Liaison pivot (4 ddl)
Axe pivot
Axe moteur
Cylindre + plan médian incliné = hélicoïdale
(1ddl)
Écart mini sur 6
= Écart mini sur 7
15°
Cylindre + plan incliné
= hélicoïdale
(1ddl)
Écart mini sur e5=0

## Slide 117
B2
B3
0,05
A
B
0,05 A B
0,5 A[SL] B
S
Pale
APPLICATION
A[SL]
B1
A[SL]
0,05
B1,B2,B3
A [SL] : Axe défini sur la CAO par rapport à A.
A est formé de 2 plans à 90° des moindres carrés aux faces du bulbe
Même si A peut rouler sur le bulbe en raison des incertitudes, l'axe A[SL] reste très stable.
La secondaire B sera associée par les moindres carrés
Les mobilités résiduelles de A[SL] sont :
Une rotation autour de A
Une translation suivant A
ei = NiMi.ni – d
ei = NiMi.ni
En B1
En B2, B3
(système classique 3 équations 3 inconnues)
UZ
UZ
UZ
// S

## Slide 118
PLAN
Spécifications au maxi/mini matière
Les plans d'annotation
Modificateurs d'association des références
Eléments de situation
Eléments de contact fixes et mobiles
Zones de tolérances particulières
Pièces déformables
Filtrage

## Slide 119
DEFINITION
Les éléments de contact sont des surfaces idéales définies sur le modèle nominal (d'étendue indéterminée).
Les éléments de contact peuvent être fixes ou mobiles selon des ddl décrits par rapport au modèle nominal.
Le modèle nominal et/ou les éléments de contact sont associés aux éléments de références .
Pas de définition dans la norme !

## Slide 120
SIMULATION DU CONTACT
La pièce est posée sur un plan. La référence est définie sur le plan.
Si la pièce est vrillée, calage de la pièce avec des cales de même hauteur…
(a)
(b)
A[CF]

## Slide 121
A [CF]
0,2
40
A
A1
60x180
A1
60
A [CF] B
0.2
M
120±0,1
A[CF]
0 Ⓜ
A[CF]
B
EXEMPLE : CONTACT PLAN SUR SURFACE BOMBEE
A[CF] est un plan défini dans le modèle nominal, à mettre au contact avec des points prélevés au voisinage des deux lignes de longueur 60mm sur la surface A.
2x
Zone partielle de A
(1)
(2)
(3)
Ø300,05
M

## Slide 122
METHODE D'ASSOCIATION PAR LA MESURE
(a)
(b)
(c)
Découpage de tronçons perpendiculaires à la ligne nominale de contact
Association de la surface nominale aux points prélevés dans chaque tronçon
=> Le point supposé le plus proche est le point de la surface associée au milieu du tronçon
Association d'un plan par [GE] à l'ensemble des points les plus bas.

## Slide 123
ELEMENT DE CONTACT MOBILE
Contact sphérique
Contact cylindrique
Comment faire l'association ???
(a)
(c)
(d)
(b)
Tige de commande

## Slide 124
Pivot glissant
Pivot
Glissière
Rotule
Linéaire annulaire
Plan
INDICATEUR DE MOBILITE

## Slide 125
REFERENCE SIMULEE
B est le nom donné à la surface réelle (les 2 faces de la rainure).
La sphère en pointillés représente une bille placée dans la gorge.
Pour la localisation (1), l’indication [CF] (contacting feature ou élément de contact) précise que la référence secondaire est construite avec l’élément en pointillés noté B[CF] monté sur une prismatique
Le système de références est défini par A et par la sphère en position nominale. L'association est réalisée en translatant la sphère dans la direction de mobilité.
A
B
80
A L B [CF]
0,2
Æ12
12
A L
0,2
sØ10
B[CF]
F
F
F-F
B[CF]
0
-0,03
A1
A1
Ø12x70
(1)
A
(2)
G
G
C

## Slide 126
PLAN
Spécifications au maxi/mini matière
Les plans d'annotation
Modificateurs d'association des références
Eléments de situation
Eléments de contact fixes et mobiles
Zones de tolérances particulières
Pièces déformables
Filtrage

## Slide 127
ZONE DE TOLERANCE VARIABLE
ISO 1101
A
30
30
A
0,1-0,2
J
K
J↔K
J
K
0,1
0,2
La tolérance est 0,1 sur la ligne J et 0,2 sur la ligne K.
La tolérance varie linéairement entre ces deux lignes
Pour une surface, la variation est linéaire en fonction de l'abscisse curviligne.
marge

## Slide 128
ZONE DE TOLERANCE VARIABLE
P
Q
R
S
0,1-0,2-0,1-0,3
P,Q,R↔S
0,1-0,2-0,1-0,3-0,1
P,Q,R,S↔P
Contour ouvert
Contour fermé
HORS NORME

## Slide 129
ZONE DE TOLERANCE ASYMETRIQUE
0,2
0,6
Sens extérieur matière
Surface nominale (CAO)
Profil théorique défini par un offset de 0,2 dans la matière
Zone de tolérance de largeur 0,6 centrée sur le profil théorique
0,6 UZ [-0,2] A B
Surface nominale (CAO)

## Slide 130
ZONE DE TOLERANCE ASYMETRIQUE
L'emploi d'un UZ est à éviter. Il est préférable de remettre à jour le modèle nominal à l'aide de la notion d'offset.
C UZ[-0,2]
Æ 0,2
Attention, si la surface est utilisée comme référence, il faut également mettre le UZ dans le système de références.
0,6 UZ [-0,2] A B
0,05 UZ [-0,2]
0,3 UZ [-0,2] >< A B
Le UZ doit être répété dans toutes les spécifications relatives à la surface.
HORS NORME

## Slide 131
ZONE DE TOLERANCE ASYMETRIQUE LIBRE AVEC OZ

## Slide 133
PLAN
Spécifications au maxi/mini matière
Les plans d'annotation
Modificateurs d'association des références
Eléments de situation
Eléments de contact fixes et mobiles
Zones de tolérances particulières
Pièces déformables
Filtrage

## Slide 134
PROBLEMATIQUE
Une pièce peu rigide peut être relativement déformée, mais elle sera remise en forme lors de son assemblage dans le mécanisme.
La norme ISO 10579-NR propose donc de définir les conditions de mesure de la pièce pour la mettre dans une forme la plus proche possible de sa forme en fonctionnement, afin de vérifier les spécifications fonctionnelles de la pièce.
En parallèle, le dessin peut comporter des spécifications à l'état libre avec le modificateur qui seront donc vérifiées avec une simple fixation de la pièce sur le moyen de mesure (par de la pâte à modeler par exemple).
La description de l'état contraint est un simple texte ou un dessin, qui décrit généralement le bridage de la pièce sur un montage. On peut aussi avoir des conditions de pression, voire de température.
F

## Slide 135
0,04
A
0,1
0,2
F
F
0,5
A
Condition de contraintes : ISO 10579-NR
La pièce est plaquée face A sur un marbre avec 8 vis M6 placées dans les 8 trous périphériques. Le couple de serrage des vis est de 10 Nm.
A
Mettre l'indication ISO 10579-NR dans le cartouche et spécifier les conditions de mesure à l'état contraint.
1000.2
F
1000.05
E
SPECIFICATION D'UNE PIECE NON RIGIDE
0,3
F

## Slide 136
PIECE NON RIGIDE
Une pièce souple peut être plaquée sur de multiple points de contact pour la remettre en forme lors de la fabrication et du contrôle.
S
S
S
S
S
S
S
A1
ø4
A3
ø4
A5
ø4
A7
ø4
A9
ø4
B1
ø4
B3
ø4
Condition de contrainte :
norme ISO 10 579-NR
La pièce doit être plaquée sur les 10 points A1 à A10 et les 4 points B1 à B4 sur deux plans perpendiculaires.
A
A1 à 10
B
B1,2,3, 4
Comme il est impossible de palper les points de la pièce dans le montage, le système de références A|B est construit sur les surfaces du montage de contrôle.
Sans l'indication de contrainte, la référence A serait le plan minimax extérieur matière aux 10 points palpés sur la surface réelle, la référence B serait le plan perpendiculaire à A, minimax extérieur matière aux 4 points.

## Slide 137
TUBULURE SUR SPHERES AVEC ERGOT
A
B
C
100
1 A B C
4 F A B C
Clip pour recevoir C
100
Repère mesure
Condition de contrainte : norme ISO 10 579-NR
La pièce est bridée dans 2 cônes d'angle 90° tels que l'entraxe de 2 sphères Ø10 soit 100 mm. Elle est orientée sur C par un clips en position nominale.
Ecrou

## Slide 138
1 A[CF] –B[CF] C
100
Condition de contrainte : norme ISO 10 579-NR
Les cônes A et B sont bridées sur deux sphères Ø6 distantes de 100mm.
Le tube est en appui ponctuel sur C1
Ø6
A[CF]
B[CF]
Ø6
(1)
(3)
Ø0,1 A  A[CF] B[CF] C
0,05 
Ø0,1 A  A[CF] B[CF] C
0,05 
A
B
(4)
(2)
1,5±0,2
C1
C
C1
A [CF]
sØ1 A 
(4)
(2)
TUBULURE SUR CONES AVEC POINT D'APPUI
HORS NORME

## Slide 139
0,5 A
A3
A7
Ø4
A6
Ø4
A4
Ø4
A9
1x0,5
A8
A
A1,2…9
(2)
A5
Ø4
A2
Ø4
B1
Ø4
0,8 A
0,3 A
(1)
(3)
B1,2,3
A1
Ø4
1x0,5
1x0,5
ISO 10579-NR : Conditions de mesure : zones A1 à A9 en position nominale.
Le vecteur G doit être orienté selon la gravité.
B2
Ø4
B3
Ø4
CONDITION DE CONTRAINTES SUR ZONES PARTIELLES
La pièce peut-être mise en position sur un montage
Le système de références A doit être mesuré sur le montage, avant de placer la pièce.
G

## Slide 140
PLAN
Spécifications au maxi/mini matière
Les plans d'annotation
Modificateurs d'association des références
Eléments de situation
Eléments de contact fixes et mobiles
Zones de tolérances particulières
Pièces déformables
Filtrage

## Slide 141
PROBLEMATIQUE
A
0,2
La norme ISO 5459 : 2011 "impose" de filtrer les éléments de références selon un processus par défaut
Le projet de norme ISO 5459 va permettre d'imposer le critère de filtrage
La norme ISO 1101:2017 permet d'imposer le critère de filtrage
Le filtrage suppose un nuage de points "continu"

## Slide 142
FILTRAGE DE L'ELEMENT DE REFERENCE
Le filtrage doit retenir les points les plus hauts de l'élément intégral réel. Pour un élément nominal plat ou convexe, tel qu'un arbre, le filtrage doit résulter en un élément convexe (voir Figure A.2). Pour les autres types d'élément nominal, tel qu'un alésage, les cavités de surface doivent être supprimées de façon similaire
(voir Figure A.3).
Le filtrage n'est pas défini autrement dans la présente norme internationale.
NOTE : Il est prévu de fournir plus de détails sur le filtrage dans une prochaine version de la présente Norme internationale.
Extrait 5459:2011
RN/2
Sphère de rayon R nominal /2
Plan
Exemple : Arbre nominalement cylindrique

## Slide 143
EXEMPLE
Arbre nominalement cylindrique
Plat
Alésage nominalement cylindrique
La norme imposerait ce filtrage avant les critères d'association.
Il y a des interaction. Le processus de filtrage est difficile à certifier.
(filtrage sans effet)

## Slide 144
EXEMPLE : FILTRAGE D'UN PLAN
Après filtrage
Creux
Le filtrage est indépendant sur chaque surface plane. Le résultat est donc très différent du filtrage de la surface complète, même si la distance entre les faces est très faible.
Plans coplanaires
Points à définir sur la facette

## Slide 145
PRECONISATION
Ces normes sont publiées de façon prématurée.
Elles ne sont pas applicables.
Seule solution actuelle : filtrage "indéterminé"
Filtrage "naturel" du moyen de mesure => incertitude de mesure
En projet : CB 1 : (Closing Ball) filtrage par une sphère de rayon mini 1 mm.

## Slide 146
AUTRES MODIFICATEURS SPECIALISES